## Slide 1
Свод Правил Республики Казахстан
2.03-30-2017* «Строительство в сейсмических зонах»
Казахский Научно-Исследовательский Институт Строительства и Архитектуры (АО “КазНИИСА”)

## Slide 2
Область применения СП РК 2.03-30-2017
1. СП РК 2.03-30-2017* «Строительство в сейсмических зонах» применяется при проектировании и строительстве зданий и гражданских инженерных сооружений в сейсмических зонах.
Утвержден приказом председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан №312-НК от 20 декабря 2017 года.
2. Основными целями настоящего свода правил являются:
– обеспечение защиты жизни людей при землетрясениях;
– принятие мер по ограничению ущерба от землетрясений;
– максимальное обеспечение сохранности после землетрясений эксплуатационных качеств зданий и сооружений, а также, особо важных объектов жизнедеятельности населения.
Настоящий свод правил не содержит требования к проектированию и строительству транспортных и гидротехнических сооружений, а также объектов, повреждения которых при землетрясениях могут вызвать опасные экологические последствия.
1

## Slide 3
Область применения СП РК 2.03-30-2017
3. Настоящий свод правил не распространяется на проектирование и строительство объектов:
а) расположенных в зонах возможного возникновения очагов землетрясений (зонах ВОЗ) с магнитудами 7,5 и более и/или на участках возможного проявления тектонических разломов на дневной поверхности;
б) габаритные размеры, объемно-планировочные и конструктивные решения которых не соответствуют положениям настоящего свода правил;
в) с чрезмерно нерегулярными в плане и по высоте конструктивными системами;
г) с новыми конструктивными системами, решениями, материалами и со специальными системами сейсмозащиты.
2

## Slide 4
Основные новые положения
Потенциальная сейсмическая опасность территории Республики Казахстан характеризуется Картой сейсмогенерирующих зон и общего сейсмического зонирования (ОСЗ), на которых выделены зоны с разной потенциальной сейсмической опасностью
Карты общего сейсмического зонирования (ОСЗ) территории Республики Казахстан в пиковых ускорениях по методике Еврокодов и в баллах макросейсмической шкалы интенсивности MSK-64 (с периодом повторяемости:
475 лет с вероятностью превышения сейсмической интенсивности 10% за 50 лет
2475 лет с вероятностью превышения сейсмической интенсивности 2% за 50 лет)
3

## Slide 5
Основные новые положения
При отсутствии карт микросейсмического зонирования карты ОСЗ-1 и ОСЗ-2 могут применяться для определения сейсмической опасности площадок строительства в ускорениях и баллах соответственно.
Сейсмическая опасность площадки строительства в ускорениях ag(475) и ag(2475) может быть определена с помощью следующих выражений:
ag(475) =agR(475)∙S(agR(475))∙ST (1)
ag(2475)=agR(2475)∙S(agR(2475))∙ST (2)
где S(agR(475)) и S(agR(2475)) – коэффициенты, характеризующие влияние грунтовых условий площадки на интенсивность сейсмических воздействий (см. табл. 6.4);
ST – коэффициент, учитывающий топографические эффекты усиления сейсмических воздействий на площадке строительства.
Расчетное значение ускорения ag на площадке определяется из выражения (3):
(3)
4

## Slide 6
Для горизонтальных компонент сейсмического воздейст­вия спектр упругих реакций Sd(T) определяется Выражениями:
СПЕКТР РАСЧЁТНЫХ РЕАКЦИЙ
Для вертикальных компонент сейсмического воздейст­вия спектр упругих реакций Sdv(T) определяется Выражениями:
5

## Slide 7
СПЕКТР РАСЧЁТНЫХ РЕАКЦИЙ
6

## Slide 8
Особенности определения расчетных сейсмических нагрузок
7

## Slide 9
Проверка горизонтальных перекосов этажей зданий
где
h - высота этажа;
q – коэффициент поведения п.7.6;
е - коэффициент, принимаемый по таблице 7.11.
Горизонтальные перекосы этажей зданий, для обеспечения безопасности людей и предотвращения разрушений стеновых заполнений, перегородок, витражей и других ненесущих конструктивных и неконструктивных элементов.
Требование считается выполненным, если горизонтальные перекосы этажей здания drs, определяемые в соответствии с Приложением И
8

## Slide 10
Критерии регулярности в плане
Конструктивные схемы классифицированы в СП РК 2.03-30-2017* «Строительство в сейсмических зонах» по регулярности на три типа: регулярные, умеренно нерегулярные и чрезмерно нерегулярные. Принятая система классификации основывается на совокупности признаков, количественно характеризующих конструктивные системы:
‒ по особенностям конфигураций в плане и/или по высоте;
‒ по сбалансированности распределения масс и жесткостей в плане;
‒ по особенностям распределения масс и жесткостей по высоте;
‒ по способности перекрытий выполнять функции горизонтальных диафрагм жесткости.
Различия между регулярными, умеренно нерегулярными и чрезмерно нерегулярными конструктивными системами имеют значение для аспектов проектирования, связанных с выбором значений:
а) коэффициента fvk, повышающего расчетные эффекты горизонтальных сейсмических воздействий в конструкциях тех этажей, которые, из-за резкого увеличения массы или уменьшения жесткостей, нарушают однородность конструктивной схемы по высоте;
б) случайных эксцентриситетов eak, учитываемых при определении эффектов кручения здания в плане, обусловленного пространственными вариациями сейсмического движения, а также неопределенностями в расположении масс и в последствиях проявлений различного рода нелинейных эффектов;
в) коэффициента поведения (редукции) q для крутильно-податливых в плане конструктивных систем, под которыми понимаются системы, у которых первая форма колебаний является крутильной в плане.
9